T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Karar Kuralı

Talimatı

Doküman Kodu                           : T14-KYB

Revizyon Numarası ve Tarihi    : 02/11.08.2022

Yürürlük Tarihi                            : 15.03.2019

| Kalite Yönetim Sorumlusu Özkan ÖPÖZ | Laboratuvar Müdürü Yusuf VARLIK |
| --- | --- |

(Her Hakkı Saklıdır. Kopya Edilemez veya Çoğaltılamaz

ELEKTRONİK NÜSHA BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

- AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı, laboratuvarımızda gerçekleştirilen deney sonuçlarına göre önceden belirlenmiş bir gerekliliğe uygunluğu belirtirken, uygunluk değerlendirmesinde ölçüm belirsizliğinin nasıl hesaba katılacağını açıklayan kuralları belirlemektir.

- SORUMLULAR

Laboratuvar Birimleri

- TANIMLAR VE KISALTMALAR

KYB: Kalite Yönetim Birimi

Spesifikasyon: Mevzuat, standart, şartname gibi deney sonuçlarının uygunluğunun değerlendirildiği dokümanlardır.

Karar Kuralı: Belirlenmiş bir spesifikasyona uygunluğu belirtirken, ölçüm belirsizliğinin nasıl hesaba katılacağını belirleyen kuraldır.

- GENEL

Deney sonuçları spesifikasyonlara veya yönetmeliklere karşı uygunluğun değerlendirilmesinde kullanıldığında, ölçüm sonuçlarının belirsizliğinin de dikkate alınması gerekmektedir. Şekil I.de yer alan 1 ve 4 numaralı durumlarda, belirsizlik aralığının da hesaba katıldığı ölçüm sonuçları, belirgin bir şekilde limit değerin üstünde veya altında kalmaktadır. Dolayısıyla bu iki durumda uygunluğun değerlendirilmesi çok nettir. Ancak 2 ve 3 numaralı durumlarda, uygunluğun değerlendirilmesi çok net değildir, çünkü belirsizlik aralığı limit değeriyle kesişmektedir. Uygunluk bildiriminin nasıl yapılacağı, yasal otoriteler veya düzenleyici kuruluşlar ve zorunlu mevzuatlarda tanımlanmamış ise müşterinin talepleri doğrultusunda uygunluk veya uygunsuzluk durumlarının belirlenmesi için karar kuralı oluşturulmuştur.

Şekil I: Üst Limit ile Uygunluk Değerlendirmesi

- UYGULAMA

- Laboratuvarımızda çalışılan numunelerde (Resmi ve Özel istek) yasal koşullar gereği tüm Ölçüm belirsizlikleri Müşteri lehine kullanılır.  (Resmi Numune Alma Prosedürü) Resmi Numune Alma Prosedürü ve Talimat Kurum internet sitesinde paylaşılmıştır.

- Kalibrasyon Laboratuvarımızda yapılan ölçümlerde “Karar Kuralı” uygulanamaz. Kalibrasyon Laboratuvarımızda uygunluk beyanı verilmez.

1- Uygunluk: Spesifikasyon sınırı, ölçüm sonucu artı %95'lik kapsama olasılığı ile genişletilmiş belirsizlik tarafından ihlal edilmemişse, spesifikasyona uygunluk beyan edilebilir (bkz. Şekil 1’deki Durum 1). Bu, şu şekilde raporlanabilir: “Uygunluk" veya "Uygunluk - Ölçüm belirsizliği hesaba katıldığında, ölçüm sonucu spesifikasyon sınırı içindedir (veya altındadır).”

2- Uygunsuzluk: Spesifikasyon sınırı, ölçüm sonucu eksi %95'lik kapsama olasılığı ile genişletilmiş belirsizlik tarafından aşılıyorsa, spesifikasyona uygunsuzluk beyan edilebilir. (bkz. Şekil 1’deki Durum 4). Bu, şu şekilde raporlanabilir: “Uygunsuzluk” veya “Uygunsuzluk – Ölçüm belirsizliği hesaba katıldığında, ölçüm sonucu spesifikasyon sınırı dışındadır (veya üstündedir).”

Ölçüm sonucu artı/eksi %95'lik kapsama olasılığı ile genişletilmiş belirsizlik spesifikasyon sınırı ile çakışıyorsa (bkz. Şekil 1’deki Durum 2 ve 3), "Uygunluk" veya "Uygunsuzluk" beyan etmek mümkün değildir. Bu gibi durumlarda Madde 5 A uygulanır.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR

- P02 Talep Teklif ve Sözleşmelerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü

- P16 Numune Kabul ve Raporlama Prosedürü

- KAYITLAR

Bu prosedürün uygulanması sonucu ortaya çıkan kalite kayıtları, Kayıtların Kontrolü Prosedürüne (P06) göre saklanır.

- GÜNCELLEŞTİRME

| Güncelleştirme No | Tarih | Güncelleştirme Yapılan Madde | Güncelleştirme Nedeni |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 25.01.2021 | 5-B | Kalibrasyon Sertifikalarında Uygunluk verilmemesi |
| 02 | 11.08.2022 | Tümü | Turkak denetimi sonrası Uygulanacak Karar Kuralında yasal mevzuat tek yöntem olarak tanımlanmıştır. |